砂布環帶平面、圓盤研磨機

技術參數及操作使用說明

- 本機用途：

廣泛用於金屬，木材，塑膠，皮革等材質平面研磨和弧度、磨 角、磨邊、磨圓、磨方、去毛邊、倒角、磨光、除鏽等各種操作。

- 特點：

砂布環帶能水平垂直範圍內任一角度使用。圓盤亦可任一角度研磨操作。

解析示意圖

三、操作方法：

- 請先檢查電壓是否匹配、砂帶及螺釘是否鬆動。如無誤則可依下文方法調整使用。

  - 先將電源接上，拉上電源開關，觀察砂帶運轉是否平行，如砂帶運轉偏離，在運轉狀態下利用調整螺絲將砂布環帶調整至適當的位置，即可開始工作。

  - 砂布環帶可在水平至垂直的90°範圍內任一角度使用，圓盤為亦可配合角度平盤進行角度研磨。

  - 如欲將研磨平座平放時，將研磨平盤固定螺絲鬆開，再將研磨平座用力向下扳平，(或至欲研磨之角度)，然後鎖緊研磨平盤固定螺絲即可(鎖緊即可,過緊可能導致螺斷裂或套環斷裂)。

  - 欲更換砂布環帶時，將鬆緊板手向上拉起鬆開砂布環帶，更換欲研磨規格之砂布環帶，更換完砂布環帶後將扳手扳回。圓盤規格為∮12”(300m/m)，如要更換砂布，可以使用自粘式砂布圓片，先將舊砂布撕下，再將新自粘式砂布圓片背面膠撕下，再貼上圓盤即可。。

  - 更換橡膠輪時，須將5/8”螺帽以外徑26m/m之套筒鬆開拆下(螺帽是左牙須向順時針方向用力)，換上新的橡膠輪再用套筒鎖緊(逆時方向)。

  - 圓盤分度座調整角度，要將分度座下邊兩旁的圓盤分度座固定螺絲放鬆，取需要的工作角度後再將圓盤分度座固定螺絲鎖緊。

四、注意事項：

- 請定期清理機身上的積塵，以確保傳動及砂帶張緊機構工作正常。

- 請避免使用多孔插座、延長線或多機使用同一插座，以免電壓不夠而造成馬達燒損。

- 請勿將研磨製品壓磨超載，使馬達轉速降慢，電壓升高，而致馬達損毀。